## Slide 1: Karosserietechnik 11 Aerodynamik

## Slide 2: Aerodynamik Einfluss der Aerodynamik auf den Leistungsbedarf
PBed: benötigte Leistung
mF: Fahrzeuggewicht
mZu: Zuladung
m: Reibungsfaktor
v: Fahrzeuggeschwindigkeit
a: Fahrzeugbeschleunigung
r: Dichte der Luft
cw: cw-Wert
A: Fahrzeugstirnfläche
g: Erdbeschleunigung
Die Aerodynamik ist eng mit dem Design des Fahrzeuges verbunden
Sie hat starken Einfluss auf verkaufsentscheidende Kriterien wie Verbrauch, Höchstgeschwindigkeit und das Beschleunigungsvermögen
Historische Entwicklung:
  Mercedes Simplex (1902) mit cw-Wert 1,05 und A von rund 3 m² (cwA = 3,15)
  Rumpler Tropfenwagen (1921): cw-Wert 0,28 / A 2,4 m² und cwA = 0,67 (!)
  Mercedes CLA (2013): cw-Wert 0,22 (Weltrekord) / A 2,23 m² und cwA = 0,49
Quelle: atz-online
Notes: Leistung ist Kraft mal Geschwindigkeit!
Deshalb ist auch die 400 km/h Marke so schwer zu knacken (siehe VW bzw. Bugatti EB 16.4 Veyron) V geht in der dritten Potenz (!) ein

## Slide 3: Aerodynamik Einfluss der Aerodynamik auf den Verbrauch
Luftwiderstand hat erheblichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch:
  Ab ca. 60 km/h ist er größer als die Summe aller anderen Fahrwiderstände!
  Ab ca. 120 km/h ist er bereits viermal so groß wie der Rollwiderstand
Quelle: Mercedes-Benz

## Slide 4: Aerodynamik Einfluss der Aerodynamik auf den Verbrauch
Verbesserung des cw-Werts um 0,01 bedeutet
  Ersparnis von rund 0,1 L/100km Kraftstoff oder 1 g CO2/km im NEFZ
  Ersparnis von rund 2 g CO2/km beim durchschnittlichen Mercedes-Benz Fahrer
  Ersparnis von rund 5 g CO2/km bei 150 km/h
  Bei 130 km/h entspricht dies einer Gewichtseinsparung von 500 kg
Gleiche Ersparnis im NEFZ bringt eine Gewichtseinsparung von 25 Kilogramm
  Hybridtechnologie kostet viele Euros für die Einsparung von 1 g CO2/km
  Selbst die teuerste Aerodynamikmaßnahme kostet weniger als 40% davon je eingespartem Gramm CO2/km (Kühlerjalousie)
Quelle: Mercedes-Benz
weitere Folie
Notes:   Hybridtechnologie kostet ca. 100 Euro Aerodynamikmaßnahme kostet weniger als 40 Euro

## Slide 5: Aerodynamik Einfluss der Aerodynamik auf den Verbrauch
Quelle: Mercedes-Benz
Elektro-Fahrzeuge profitieren besonders stark von niedrigen cWA: kinetische (und Lage-) Energie wird größtenteils rekuperiert, Roll- und Luftwiderstand werden noch wichtiger

## Slide 6: Aerodynamik Einfluss der Aerodynamik auf den Verbrauch
cw-Wert aktueller Mercedes-Benz Modelle:
  0,24 E-Klasse Coupé
  0,25 E-Klasse Limousine
  0,24 A-Klasse
  0,23 S-Klasse
  0,27 SL
  0,32 M-Klasse
Quelle: Mercedes-Benz

## Slide 7: Aerodynamik Einfluss der Aerodynamik auf den Verbrauch
BlueEFFICIENCY-Edition Mercedes-Benz CLA: cw-Wert 0,22 (Weltrekord)
Quelle: Mercedes-Benz

## Slide 8: Aerodynamik Einfluss der Luftwiderstandskraft
Bei der benötigten Leistung ist die Luftwiderstandskraft FL enthalten, die quadratisch von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängt.
Die Luftwiderstandskraft setzt sich aus
Umströmung 40%
Unterbodenströmung 40%
Kühlluftströmung 20%
zusammen.
10
8
6
4
2
16
14
12
Kraftstoffverbrauch l/100km
100
160
40
70
130
Fahrgeschwindigkeit km/h
Luftwiderstand
Rollwiderstand
Nulllastverbrauch
Triebstrang
Quelle: Wallentowitz / RHTW Aachen
Notes: Im Allgemeinen ist bei 80 km/h der günstigste Nulllastverbrauch

## Slide 9: Aerodynamik Maßnahmen zur Verbesserung der Unterbodenströmung
Welches Fahrzeug ist aerodynamischer?
  Audi 100 mit außenliegenden Scheiben oder eckiger MB E-Klasse W124?
1982: cW=0,30
1984: cW=0,29
erstes Serien-Fahrzeug weltweit mit weitgehender Unterbodenverkleidung
Quelle: Mercedes-Benz

## Slide 10: Aerodynamik Maßnahmen zur Verbesserung der Unterbodenströmung
Optimierung der Aerodynamik ohne Auswirkung auf das Design (Styling)
Quelle: ATZ online
Notes: Heckdiffusoren bringen in der Regel bei Serienfahrzeuge nicht besonders viel (siehe Ferrari)

## Slide 11: Aerodynamik Maßnahmen zur Verbesserung der Unterbodenströmung
Optimierung der Aerodynamik ohne Auswirkung auf das Design (Styling)
Quelle: ATZ online

## Slide 12: Aerodynamik Maßnahmen zur Verbesserung der Unterbodenströmung
Optimierung der Aerodynamik im Bereich Kühlluftströmung
  bedarfsgerechte Steuerung der Kühlluft
Quelle: ATZ online

## Slide 13: Aerodynamik Anmerkungen zur Aerodynamik
Die Größe der Stirnfläche A ist meist durch das Package vorgeschrieben. Optimierung erfolgt daher meist durch Verbesserung des cw-Wertes:
Optimierung von Kantenradien und Krümmungen
Einzüge
Position und Abmessungen von Spoilern
Glättung des Unterbodens durch Verkleidungsteile und Heckdiffusor
Optimierung der Radumströmung
Quelle: Wallentowitz / RHTW Aachen

## Slide 14: Aerodynamik Maßnahmen zur Verbesserung der Aerodynamik mit geringem Einfluss auf das Design
Quelle: Wallentowitz / RHTW Aachen
Einfluss | Dcw (%)
Verringerung Bodenfreiheit 30mm | -5
Bodenverkleidung | -1 … -7
Glatte Radkappen | -1 … -3
Breitreifen | +2 … +4
Außenliegende Scheiben | -1
Abdichtung von Spalten | -2 … -5
Klappscheinwerfer | +3 .. +10
Einfluss | Dcw (%)
Außenspiegel | +2 … +5
Durchströmung Kühler und Motorraum | +4 .. +14
Bremsenkühlung | +2 … +5
Innenraumbelüftung | +1
Geöffnete Fenster | +5
Geöffnetes Schiebedach | +2
Surfbrett-Dachtransport | +40

## Slide 15: Aerodynamik Einfluss der Aerodynamik auf die Fahrstabilität und Fahrsicherheit
Quelle: Wallentowitz / RHTW Aachen
Nickmoment (positiv im Uhrzeigersinn)
Auftrieb
+
-

## Slide 16: Aerodynamik Aerodynamik und Schmutzfreihaltung Seitenscheibe
Quelle: ATZ online
Die Gestaltung des Außenspiegels bestimmt, wo Flüssigkeiten (Spritzwasser, Regen, Reinigungsmittel) entlang fließen und wo diese vom Spiegelgehäuse abtropfen. Dieser Abtropfpunkt bestimmt auch, wo die Tropfen auf das Fahrzeug auftreffen. Auslegungsziel ist, dass der Sichtstrahl des Fahrers durch die Seitenscheibe nicht beeinträchtigt wird.

## Slide 17: Aerodynamik Widerspruch zwischen Aerodynamik und Funktionalität
Quelle: Wallentowitz / RHTW Aachen
kleine Stirnfläche A | große Stirnfläche für Insassenschutz und Komfort
große Frontscheibenneigung | geringe Frontscheibenneigung für gute Sicht und geringe Wärmestrahlung
abfallende Motorhaube | genügend Platz unter der Motorhaube für gute Motorkühlung und Fußgängerschutz
relativ hohe Heckabschlusskante | niedrige Abschlusskante für gute Sicht nach hinten
Einzug der Seitenflächen und des Unterbodens am Heck | weitgehende Ausnutzung der Fahrzeugdimension für großen Kofferraum
Glättung des Unterbodens, Motorraumabdeckung | Kühlluftein- und austritt aus Motorraum und zu Abgasanlage, funktionale Radaufhängungen
kleiner Bodenabstand für geringe Unterbodenströmung | großer Bodenabstand für Federungskomfort und Bodenfreiheit
Notes: Je flacher die Scheibe, desto schlechter die Durchsicht. Grenzwinkel für die Scheibenneigung (XXX)
Bodenfreiheit: z.B. Bordsteinabfahrt

## Slide 18: Aerodynamik Experimentelle Methoden
Quelle: Wallentowitz / RHTW Aachen
Fahr- und Ausrollversuche: Vor allem für Messungen des Seitenwindeinflusses und subjektiven Beurteilungen der akustischen oder fahrdynamischen Rückwirkungen durch aerodynamische Effekte angewandt. Nur sehr schwer reproduzierbar.
Windkanalversuche: Aerodynamikuntersuchungen mit Modellen in Originalgröße oder mit Nachbildungen bis üblicherweise zu einem Maßstab von 1:5. Mit Hilfe der Ähnlichkeitsgesetze werden die Versuchsergebnisse auf das Originalfahrzeug übertragen, wobei Modell und Original die gleiche Reynoldszahl Re besitzen müssen.
Notes: Reynoldszahl: Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften
(ρ - charakteristische Dichte des Anwendungsfalles (bspw. in SI-Einheiten kg / m3) => wegen gleicher Dichte im Windkanal gestrichen)
v - Betrag einer für den Anwendungsfall charakteristischen Geschwindigkeit (bspw. in SI-Einheiten m / s),
L - charakteristische Länge des Anwendungsfalles (bspw. in SI-Einheiten m),
(η - charakteristische dynamische Viskosität des Anwendungsfalles (bspw. in SI-Einheiten kg /(s·m)), => nur bei Formel mit Dichte)
ν - charakteristische kinematische Viskosität des Anwendungsfalles (bspw. in SI-Einheiten m² / s),

## Slide 19: Aerodynamik Experimentelle Methoden
Quelle: Mercedes-Benz
Klimawindkanal Sindelfingen (nur Klimaerprobung, keine Aerodynamik)
Notes: 780 kW Prüfstandsleistung

## Slide 20: Aerodynamik Experimentelle Methoden
Quelle: Mercedes-Benz
Aeroakustik und -dynamikwindkanal Universität Stuttgart (FKFS)

## Slide 21: Aerodynamik Experimentelle Methoden
Quelle: ATZ online
Grenzschichtproblematik: in Realität ist ΔVLuft/Straße = 0
  Ohne Bandtechnik ist ΔVLuft/Straße = VFahrzeug und verfälscht das Ergebnis
  Drehende Räder (besonders freistehend) beeinflussen ebenfalls das Ergebnis

## Slide 22: Aerodynamik Experimentelle Methoden
Quelle: Mercedes-Benz
Aero-Akustikwindkanal Sindelfingen

## Slide 23: Aerodynamik Aero-Akustikwindkanal Sindelfingen
Übersicht
Quelle: Mercedes-Benz

## Slide 24: Aerodynamik Aero-Akustikwindkanal Sindelfingen – Gebläseleistungsdaten
Grunddaten
9 m Durchmesser
18 Laufschaufeln/ 23 Leitschaufeln
Max. Drehmoment 202150 Nm
Daten @ 250 km/h
Drehzahl 238 U/min
Wellenleistung ca. 5 MW
  Ca. 10% eines AKWs!
  Allein im Großraum Stuttgart 3 große Windkanäle und mehrere Klimakanäle
Axialschub 139700 N
Volumenstrom 2000 m³/s
  (entspricht 3 Einfamilienhäuser/s)
Quelle: Mercedes-Benz
Notes: 5,038 MW Wellenleistung

## Slide 25: Aerodynamik Numerische Methoden
Bei numerischen Verfahren (CFD) werden die Euler-, Navier-Stokes- oder Reynoldsgleichungen näherungsweise für die Um- und Durchströmung gelöst. Die eingesetzten Verfahren sind Finite-Volumen-Methoden und Finite-Element-Methoden (FEM).
Die Berechnung der Um- und Durchströmung des Gesamtfahrzeuges ist häufig noch zu aufwendig. Daher werden oft nur Teiloptimierungen z.B. des Vorderwagens oder einzelner Komponenten durchgeführt.
Quelle: Wallentowitz / RHTW Aachen

## Slide 26: Karosserietechnik 11 Aerodynamik
Back Up